## Slide 1: Configuración de un router y un switch
Notes: Programa Cisco Networking Academy
Routing and Switching Essentials v6.0
Capítulo 1: Routing dinámico

## Slide 2: Funciones de un router
El router es responsable del ruteo del tráfico entre redes.
Notes: 1.1 – Configuración inicial del router
1.1.1 – Funciones de un router
1.1.1.2 – ¿Por qué elegir el routing?

## Slide 3: Funciones de un router Los routers son computadoras
Los routers son computadoras especializadas que tienen los siguientes componentes que se requieren para funcionar:
  Unidad central de procesamiento (CPU)
  Sistema operativo (OS): los routers utilizan IOS de Cisco
  Memoria y almacenamiento (RAM, ROM, NVRAM, flash, disco duro)
Notes: 1.1 – Configuración inicial del router
1.1.1 – Funciones de un router
1.1.1.3 – Los routers son computadoras

## Slide 4: Funciones de un router Los routers son computadoras
Memoria del router
Notes: 1.1 – Configuración inicial del router
1.1.1 – Funciones de un router
1.1.1.3 – Los routers son computadoras

## Slide 5: Funciones de un router Los routers eligen las mejores rutas
Los routers usan rutas estáticas y protocolos de routing dinámico para descubrir redes remotas y crear sus tablas de ruteo.
Los routers utilizan tablas de ruteo para determinar la mejor ruta para enviar paquetes.
Los routers encapsulan el paquete y lo reenvían a la interfaz indicada en la tabla de ruteo.
Notes: 1.1 – Configuración inicial del router
1.1.1 – Funciones de un router
1.1.1.5 Los routers eligen las mejores rutas

## Slide 6: Conectar dispositivos Gateways predeterminados
Para habilitar el acceso a la red, los dispositivos deben estar configurados con la siguiente información de direcciones IP.
  Dirección IP: identifica a un host único en una red local.
  Máscara de subred: identifica a la subred de la red del host.
  Gateway predeterminado: identifica al router al que se envía un paquete cuando el destino no está en la misma subred de la red local.
Notes: 1.1 – Configuración inicial del router
1.1.2 – Conectar dispositivos
1.1.2.2 – Gateways predeterminados

## Slide 7: Conectar dispositivos ARP (Address Resolution Protocol)
Notes: 1.1 – Configuración inicial del router
1.1.2 – Conectar dispositivos
1.1.2.2 – Gateways predeterminados

## Slide 8: Conectar dispositivos Documentar la asignación de direcciones de red
La documentación de la red debe incluir, por lo menos, los siguientes elementos en un diagrama de topología y una tabla de asignación de direcciones:
Nombres de los dispositivos
Interfaces
Direcciones IP y máscaras de subred
Gateways predeterminados
Notes: 1.1 – Configuración inicial del router
1.1.2 – Conectar dispositivos
1.1.2.3 – Documentar la asignación de direcciones de red

## Slide 9: Conectar dispositivos Habilitar IP en un switch
Los dispositivos de infraestructura de red requieren direcciones IP para habilitar la administración remota.
En un switch, la dirección IP de administración se asigna en una interfaz virtual llamada interfaz virtual de switch (SVI).
Notes: 1.1 – Configuración inicial del router
1.1.2 – Conectar dispositivos
1.1.2.7 – Habilitar IP en un switch

## Slide 10: Configuración básica de un router Configurar los parámetros básicos de un router
Asignar un nombre al dispositivo: lo distingue de otros routers.
Proteger el acceso administrativo: protege el acceso a los modos EXEC con privilegios y del usuario y el acceso a Telnet, además de cifrar contraseñas.
Configurar un aviso: proporciona notificaciones legales de acceso no autorizado.
Guardar la configuración
Notes: 1.1 – Configuración inicial del router
1.1.3 – Funcionamiento del router
1.1.3.1 – Configurar los parámetros básicos de un router

## Slide 11: Configuración básica de un router Configurar una interfaz de router IPv4
Para que la interfaz de router esté disponible, debe cumplir con los siguientes requisitos:
Debe estar configurada con una dirección y una máscara de subred.
Debe activarse con el comando no shutdown. Las interfaces LAN y WAN no están activadas de manera predeterminada.
Deben configurarse con el comando clock rate en el extremo del cable de serie rotulado como DCE.
Se puede incluir una descripción optativa.
Notes: 1.1 – Configuración inicial del router
1.1.3 – Funcionamiento del router
1.1.3.2 – Configurar una interfaz de router IPv4

## Slide 12: Configuración básica de un router Configurar una interfaz de router IPv6
Configure la interfaz con una dirección IPv6 y una máscara de subred:
Utilice el siguiente comando de configuración de interfaces: ipv6 address dirección-ipv6/longitud-ipv6 [link-local | eui-64].
Actívela con el comando no shutdown.
Notes: 1.1 – Configuración inicial del router
1.1.3 – Funcionamiento del router
1.1.3.3 – Configurar una interfaz de router IPv6

## Slide 13: Configuración básica de un router Configurar una interfaz de loopback IPv4
Una interfaz de loopback es una interfaz lógica interna del router:
No se asigna a un puerto físico; se la considera una interfaz de software que se coloca automáticamente en estado UP (activo).
Una interfaz de loopback es útil para pruebas.
Notes: 1.1 – Configuración inicial del router
1.1.3 – Funcionamiento del router
1.1.3.4 – Configurar una interfaz de loopback IPv4

## Slide 14: Verificar la conectividad de redes conectadas directamente Verificar la configuración de la interfaz
Se utilizan comandos show para verificar el funcionamiento y la configuración de la interfaz:
show ip interfaces brief
show ip route
show running-config
Comandos show que se utilizan para reunir información más detallada sobre la interfaz:
show interfaces
show ip interfaces:
Notes: 1.1 – Configuración inicial del router
1.1.4 – Verificar la conectividad de redes conectadas directamente
1.1.4.1 – Verificar la configuración de la interfaz

## Slide 15: Verificar la conectividad de redes conectadas directamente Verificar la configuración de la interfaz (continuación)
Notes: 1.1 – Configuración inicial del router
1.1.4 – Verificar la conectividad de redes conectadas directamente
1.1.4.1 – Verificar la configuración de la interfaz (continuación)